## Slide 1
AI 情緒垃圾筒
因為海龜每天都在被吸管攻擊。
實作前報告 | 3 人團隊 | 6 週時程
一個會用組員聲音吐槽你的智慧垃圾桶

## Slide 2
問題背景
1270萬噸/年
塑膠流入海洋
55-58%
台灣回收率（表面）
17-25%
MRF 污染率
30億支/年
台灣塑膠吸管用量
核心洞察
海洋塑膠是高集中度、可在源頭攔截的工程問題。
吸管/海龜是高擴散性符號 → 「情緒回饋」路線有傳播學支撐。
後段 MRF 污染放大效應強 → 「在投入瞬間擋下」比事後更有效。
台灣回收率高但家戶端仍有缺口 → 校園是好的部署場景。

## Slide 3
相關工作 — 競品都在做什麼？
Bin-e
波蘭
自動辨識分流四類
92%+ 準確率
雲端後台
回饋：中性 + 教育廣告
TrashBot
美國
機械手臂分流
90-95% 準確率
大螢幕顯示
回饋：中性 + 正向鼓勵
Oscar Sort
加拿大
螢幕指示丟哪桶
96% 分類率
加裝在現有桶
回饋：中性 + 指示
缺口：沒有任何方案使用「幽默 roast」「負向情緒 nudge」「同儕個人化語音」
辨識準確率已高度擁擠（90-97%），邊際效益低。本專題的空白在互動層 / 情緒層。

## Slide 4
我們的切入點
一個會用組員聲音吐槽你的智慧垃圾桶
同儕的聲音
自訓 TTS 語音模型，複製組員聲線
製造熟悉感與社交存在感（parasocial interaction）
幽默 Roast
不是嚴肅警告
降低心理抗拒、提升傳播性與記憶點
即時觸發
不是事後通知
全自動化 — 靠近即偵測、丟入即判定
學術競品（Bin-e / TrashBot / Oscar）與學術文獻中，此路線皆為空白。

## Slide 5
行為設計理論支撐
Fogg Behavior Model
Fogg 2009
行為 = 動機 + 能力 + 觸發。即時語音回饋是高效的 Trigger。
Aversive Affect 設計策略
Comber & Thieme 2013
負向情緒（含羞愧與不適）是打破壞習慣的正當設計工具。
幽默降低心理抗拒
Skurka et al. 2018
幽默訴求比恐懼訴求更能降低抗拒、提升參與度。
Emoticon-Bin 效應
Berengueres et al. 2013
加入聲音/表情的遊戲化垃圾桶，回收率提升 3 倍。

## Slide 6
系統架構 — 全自動化
三模組同機運行於 Jetson AGX Orin Nano，透過 multiprocessing.Queue 通訊
Firmware
D435 Depth
距離感測
LED 燈號
→
q_detected
Vision
D435 RGB
YOLOv8n 推論
Binary 分類
→
q_result
Display
狀態機
Roast 語音
Admin 面板
事件紀錄
人靠近 → D435 偵測 → 攝影機捕捉 → AI 判定 → 自動播語音 → 紀錄事件
全程零按鈕、零蓋子、零人工介入

## Slide 7
系統架構圖
Intel RealSense D435
RGB-D Camera
Depth
▼
RGB
▼
Jetson AGX Orin Nano
Firmware
D435 Depth 距離感測
LED 燈號控制
►
q_detected
Vision
D435 RGB → YOLOv8n
Binary 分類 (accept/reject)
►
q_result
Display
狀態機 + Roast 語音
Admin 面板 + 事件紀錄
▼
LED 燈號
Accept ✓ / Reject ✗ 指示
▼
Speaker
語音
螢幕
公告+Admin
← Display 控制 →
← Firmware 控制 →
同機運行 ｜ multiprocessing.Queue (IPC) ｜ 無網路、無 MQTT ｜ Launcher script 統一啟動

## Slide 8
AI 模型與硬體選型
AI 模型
模型
YOLOv8n / YOLOv11n
分類
Binary（accept / reject）
訓練資料
TrashNet (2,527) + RealWaste (4,752)
訓練環境
Google Colab T4 → ONNX → TensorRT
多物件
偵測 >1 物件 → 直接 reject
低信心
conf < 0.5 → 自嘲語音
硬體
運算
NVIDIA Jetson AGX Orin Nano
感測
Intel RealSense D435（RGB-D）
RGB
→ Vision 模組（模型推論）
Depth
→ Firmware 模組（距離感測）
備案
USB Webcam + HC-SR04 超音波
通訊
multiprocessing.Queue（同機）

## Slide 9
互動設計 — Roast 語音分級
正確分類
輕度肯定
「⋯⋯算你會。」
錯誤分類
中度吐槽
「這是塑膠不是紙，你眼睛被蛤蜊夾到了？」
連續 2 次錯誤
重度 Roast
「我已經第二次告訴你了，要不要去眼科？」
一次丟多個
中重度吐槽
「一次丟一堆是在趕投胎？分一下好嗎。」
信心值太低
自嘲
「我看不太出來欸，可能是我老花。」
每類 3-5 句隨機抽選 ｜ 音效「叮」+ 0.5 秒停頓 → 播 roast（戲劇張力）｜ 每句 ≤ 8 秒

## Slide 10
Display 設計 — 雙螢幕角色
使用者端公告螢幕
今日統計
正確投入次數 vs 被抓到亂丟次數
虛擬海龜計數器
累積正確分類 → 救活 N 隻虛擬海龜
最近犯案紀錄
時間 + D435 快照 + 辨識結果
本機 JSON log + 照片（不上雲）
Admin 控制面板
系統狀態監控
D435 連線狀態、模型載入狀態
參數即時調整
Confidence 閾值、Roast 音量
事件 Log
完整事件紀錄（可匯出 CSV）
Demo 時展示系統後台管理能力

## Slide 11
分工與時程 — 6 週計畫
Phase 1
W1
設計收斂
文件簽收
硬體確認
Baseline 測試
→
Phase 2
W2-W3
各自 PoC
模型 fine-tune
感測鏈路通
語音播放器
→
Phase 3
W4-W5
整合
Queue 串接
Jetson 部署
同學試丟測試
→
Phase 4
W6
Demo + 報告
期末報告
Demo 影片
期末展演
ai-enabled-emotional-garbagecane
monorepo — 3 個子 repo 整合
vision
影像辨識子系統
TrashNet + RealWaste
YOLOv8n fine-tune
Binary 分類 (accept/reject)
firmware
韌體感測子系統
D435 Depth 距離感測
LED 燈號控制
Queue 送 user_detected
display
顯示與互動 UI
狀態機 + Roast 語音
Admin 面板 + 公告螢幕
事件紀錄 (JSON + 照片)

## Slide 12
風險與退路
Jetson 環境配置卡關
機率：中 | 影響：高
臨時退路：筆電執行推論 demo
D435 深度鏡頭借不到
機率：中 | 影響：中
備案：筆電鏡頭 + OpenCV 動態偵測替代

## Slide 13
我們不是要羞辱使用者
而是把分類錯誤的瞬間，變成一次記得住的學習事件。
3x
Emoticon-bin
回收率提升
85%+
目標辨識
準確率
≤2.5s
端到端
延遲
0
使用者需要
按的按鈕
謝謝聆聽，歡迎提問。